Logbog for oppustelige redningsveste for: Xxxxxxx Roklub

| Fabrikat | Mullion |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Compact 150 | Typebetegnelse: 3MV1E6N15 |  |
| Opdriftsklasse | 150 N |  |  |
| Serienummer på vest | 076513 | Mærket på blære. |  |
| Fabrikat af udløser | United Moulders Pro-Sensor MK 2 | Serie nr. 010130 |  |
| Automatisk/manuel aktivering | Automatisk |  |  |
| Udløbsdato for auto udløser | 10/2017 |  |  |
| Vægt af CO2 | 38 gram |  |  |
| Indkøbt | 8/2013 |  |  |
| Mærkning af vest | Xxxxxxxxxxxx ROKLUB AUT 2 |  |
| Årligt eftersyn | 04/2016 | Name Xxxxxxx |  |
| Bemærkninger. Leveret med Sikkerhedspakken fra DFfR. |
| Vest anvendt til øvning i svømmehal. Vest skyllet med ferskvand og tørret ved lufttemperatur. Opdriftsblære efterset. UML udløser forsynet med ny CO2 38 gram patron (min. total vægt af patron 168 gram) og nyt udløserelement med udløbsdato den 10/2017. Vest pakket og frigivet til brug. Næste syn 5/2015. Sign. GRH Vest udpakket, blære mm efterset og CO2 patron kontrolvejet. Min vægt 168g aktuel vægt 170g. Vest mærket med næste eftersyn 4/2016 Vest udpakket, blære mm efterset og CO2 patron kontrolvejet. Min vægt 168g aktuel vægt 170g. Vest mærket med næste eftersyn 4/2017. Blære skal trykprøves ved næste eftersyn. |