## Slide 1
KORTTURSSTYRMANDSUDDANNELSE
I …. Roklub
DFfR basispræsentation til korttursstyrmandsuddannelse | Februar 2025
Notes: Velkommen!

## Slide 2
Deltag aktivt – stil spørgsmål
Program
Velkommen til teorimodulet på korttursstyrmandsuddannelsen
LOKAL VERISONERING:
Indhold med rød tekst opdateres efter lokale forhold af klubbens undervisere.
Overskydende indhold med rød tekst slettes.
TEORETISK PRØVE
Styrmandens pligter og ansvar
Forsikring
Bådtyper, indretning og sikkerhedsudstyr
Sikkerhed på roturen
Medlemmernes rettigheder og ansvar i roklubben
Vejr og vejrforudsigelse
Søvejsregler
Farvandsafmærkning
Kommandoer og styreteknik
Dagligt rofarvand
Notes: Nævn gerne elevhæfte og supplerende dokumenter på roning.dk
www.roning.dk  Kerneydelser  Korttursstyrmandsuddannelse. Korttursstyrmandsuddannelse | Dansk Forening for Rosport (roning.dk)
Elevhæfte, Kommandoer, Materiellet, Styreteknik, Søvejsregler, Tovværk, knob og fortøjning Vind og vejr

## Slide 3
Vedtager klubbens love
Klubbens vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling.
Klubbens reglement fastsættes normalt af bestyrelsen, herunder ”dagligt rofarvand”.
Videreuddannelse
DFfR har et stort udbud af kurser.
Se alle de forskellige kursustilbud på www.roning.dk  Kerneydelser
3
Overholdelse af love og reglementer
Klubbens vedtægter
Klubbens reglement
DFfR’s Langtursreglement
Retningslinjer fra bestyrelsen
Vælger bestyrelsen
Bestyrelsen vælges af klubbens medlemmer.
Alle kan stille op til en post i bestyrelsen.
4
2
1
Medlemmers rettigheder og ansvar i roklubben
Hvad kan I forvente af klubben og hvad forventer klubben af jer?
Notes: Swap evt. til www.roning.dk (særligt fanerne ”Om DFfR” og ”Kerneydelser”)
Under Om DFfR  DFfR’s Love, åbn evt. DFfR’s vedtægter og vis §5 om klubbernes forpligtelser.

## Slide 4
Roning må kun udføres under gunstige vind- og vejrforhold
LOKAL VERISONERING
Indsæt relevant indhold fra klubbens reglement
Klubbens reglement
Eksempler på bestemmelser i klubbens reglement - der er variationer fra klub til klub
Som korttursstyrmand er det din pligt at være bekendt med klubbens reglement,
som er klubbens ramme for sikker roning indenfor dagligt rofarvand
Roning er som udgangspunkt kun tilladt mellem stander-hejsning og standerstrygning
Enhver båd skal være bemandet med det antal roere, den er konstrueret til.
Båden skal følge kystlinjen, så kystnært som muligt
Passagerer må ikke medtages i båden
Badning fra båden er forbudt
Notes: Tilpasses efter klubbens vedtægter og reglement inkl. evt. supplerende vinterroningsreglement mv.

## Slide 5
Styrmand på land
Styrmand på vandet
Styrmand i en nødsituation
Foretage en
HELHEDSBETRAGTNING
Træffe en
BESLUTNING
Hele tiden være et skridt foran
Som styrmand er du bådens fører uanset hvor du sidder i
båden og har altid det afgørende ord vedrørende turens afvikling.
Styrmandens pligter og ansvar
Styrmanden (bådens fører) er den som er skrevet ud som styrmand på turen
Notes: Som styrmand er man hele tiden på forkant med situationen og itererer vedvarende imellem at foretage en helhedsbetragtning og træffe en beslutning. I langt de fleste tilfælde vil beslutningen være at fortsætte, som planlagt, men man skal være i stand til at identificere de tilfælde, hvor der er behov for at gøre noget andet.

## Slide 6
Som en dygtig styrmand er du i stand til at:
Være forudseende og vurdere situationen
Træffe en selvstændig beslutning
Opretholde respekt og så vidt muligt etablere konsensus om dine beslutninger
Ved forsømmelse af sine pligter har styrmanden straffeansvar iht. Søloven, Søsikkerhedsloven og Straffeloven som fører af båden
A
Ansvaret omfatter:
Mandskabet
Båden
Bådens udstyr og last (bagage)
B
Du har mandat til at indberette mandskabets eventuelle forsømmelser til bestyrelsen
Som styrmand opretholder du et overskud, dvs. en sikker margin til dine egne grænser og træffer dine beslutninger på grundlag af den/de svageste roeres forudsætninger.
Styrmandens pligter og ansvar
Styrmanden (bådens fører) er den som er skrevet ud som styrmand på turen
Notes: Alle ombord har medansvar for sikkerheden.
Styrmanden er ikke ansvarlig for andre besætningsmedlemmers eventuelle forsømmelse/uagtsomhed.
Jf. bl.a. Sølovens og Søsikkerhedslovens straffebestemmelser.

## Slide 7
At være styrmand er både et privilegium og
et vigtigt og værdsat bidrag til din roklub og dine rokammerater.
Efter turen
Inden turen
Under turen
Være orienteret om vejret Kontrollere og godkende materiellet Sikre sig at mandskabets kvalifikationer er tilstrækkelige Svømmefærdigheder, rofærdigheder, kondition, generelt helbred mv. Skrive turen ud i roprotokollen Mandskab, bådnavn, destination, afgangstid, forventet hjemkomsttid | Afvikle roturen i henhold til de til enhver tid gældende regler Kontakte klubben (bestyrelse/rovagt), hvis hjemkomsten forsinkes væsentligt eller forhindres af en uforudset hændelse eller nødsituation. | Skrive turen hjem i roprotokollen Sørge for at båden bliver rengjort og lagt på plads efter turen Udbedre evt. skader eller notere i skadeprotokol, hvis de ikke kan udbedres umiddelbart.
Styrmandens pligter og ansvar
Styrmanden (bådens fører) er den som er skrevet ud som styrmand på turen

## Slide 8
Lidt om forsikring
Dækker forsikringen hvis uheldet er ude?
Som medlem af en roklub under DFfR er du på roturen dækket af din egen private ansvarsforsikring, i kombination med en tillægsforsikring hos DFfR.
Der skelnes mellem personskade og tingskade:
Personskade dækkes som udgangspunkt af skadeforvolderens private ansvarsforsikring. DFfR anbefaler at alle, navnlig den udskrevne styrmand, tegner en privat ansvarsforsikring. De fleste mennesker har en privat ansvarsforsikring og det er således almindeligvis ikke en speciel forsikring, udover de forsikringer man har som privatperson. | Tingskade (skade på både, materiel, anlæg m.m.) dækkes af DFfRs kollektive ansvarsforsikring for robåde over 5,5 meters længde. Det er i praksis en tillægsforsikring til den sædvanlige dækning af en privat ansvarsforsikring, som typisk dækker for fartøjer op til 5,5 meters længde. Vigtigt! Forsikringen dækker kun skader forvoldt på 3. parts ejendom. Skader på eget materiel dækkes ikke.
Se flere detaljer og hold dig altid opdateret på DFfRs hjemmeside
om hvad der aktuelt er gældende vedr. forsikringer.
Notes: Bemærk DFfRs kollektive forsikring dækker ikke f.eks. lånt båd i en anden klub, skader ifm. fællesarrangementer/kaproning, skader på en anden båd fra samme klub.
Find detaljer på roning.dk.

## Slide 9
Andre forsikringer
Bådtransport – Kaskoforsikring – Tilskadekomst
DFfR tilbyder et særskilt informationsmodul om forsikring.
DFfR har en kollektiv transportforsikring, som alle klubber, der er medlem af DFfR, automatisk er dækket af. Forsikringssummen er DKK 900.000 pr. skade/transport (2025) og forsikringen dækker i hele Europa. Du skal ikke anmelde din transport til forsikringsselskabet før transporten. | Klubbens både er ikke kasko-forsikret via fælles forsikringer hos DFfR eller DIF og der kan p.t. ikke tilbydes en fælles kollektiv løsning. Hvis klubben ønsker kaskoforsikring af både, skal den selv rette henvendelse til et forsikringsselskab for tilbud. | Kommer du til skade i forbindelse med frivilligt arbejde for din klub, f.eks. som instruktør, er du dækket af Idrættens kollektive forsikringer. Styrmandshvervet er i den forbindelse ikke kategoriseret som frivilligt foreningsarbejde.
Notes: Forsikringsspørgsmålet er omfattende og kompliceret (F.eks. lån af båd i en anden klub, frivilligt arbejde, bådtransport mv.)

## Slide 10
Klubbens forsikringer
Hvilken forsikring dækker hvis uheldet er ude?
Indsæt evt. information om klubbens egne forsikringer
Notes: Lokal versionering vedr. klubbens egne forsikringsforhold.

## Slide 11
Bådtyper
De mest udbredte bådtyper i danske roklubber
Moderne sports- og konkurrencebåd. Velegnet til roning i bølger.
Typisk selvlænsende og indbygget (indstøbt) opdrift.
Coastal
En mellemting mellem outrigger og inrigger. Velegnet til roning i beskyttet farvand.
Denne bådtype har typisk kun begrænset eller ingen indbygget opdrift.
Gig
Klassisk smal og teknisk krævende båd, som bl.a. anvendes til banekaproning.
Velegnet til trænings- og motionsroning i beskyttet farvand.
Outrigger/sculler
Klassisk stabil bådtype.
Velegnet til kap-, træning-, motion- og ”oplevelsesroning”/langtur.
Inrigger
Det er styrmandens ansvar at sikre at båden er sødygtig inden afgang
Notes: Indholdet af denne præsentation, elevhæftet og baggrundsmaterialet på roning.dk, forholder sig til de ovennævnte bådtyper, som typisk anvendes i roklubber under DFfR (Dansk Forening for Rosport).
Da materialet er offentligt tilgængeligt er det vigtigt at understrege at indholdet ikke giver anvisninger for andre typer af fartøjer som fremdrives ved roning, f.eks. ro-joller, gummibåde med årer, kajakker, kanoer, dragebåde mv., hvis anvendelsesområde, sødygtighed, manøvredygtighed mv. kan variere meget fra ”sportsrobåde”.

## Slide 12
Bådtyper
Evt. billeder af klubbens egne både/bådtyper
Det er styrmandens ansvar at sikre at båden er sødygtig inden afgang
Notes: Lokal versionering vedr. klubbens egne både/bådtyper.

## Slide 13
Fotos: Rubinetti Coastal Rowing
Bådens aptering og udstyr
Notes: En inrigger holder sig flydende med sidderummet fyldt, så længe skotrummene ikke er fyldt.
En gig uden vandtætte rum synker ved bordfyldning. Coastals har typisk indstøbt opdrift og mindre dæksler + drænpropper  båden flyder efter en kollision/skade. Outriggere har typisk små dæksler, men ikke indstøbt opdrift  båden synker efter en kollision/skade.
13

## Slide 14
Det er styrmandens ansvar at sikre sikkerhedsudstyret medbringes og er i orden
Bådens sikkerhedsudstyr
Sikkerhedsudstyret skal medbringes og være fuldt funktionsdygtigt
I drybag med ”fingertouch”
Mobiltelefon
Eventuelt: Førstehjælpstaske Folietæppe Signaludstyr Værktøj Mv.
Ved natteroning
Lygte/lanterne
Fastgjort med lang snor
Øsekar
Vandtætte rum
Fangliner
Til alle ombord
Redningsveste
Luger og dæksler
Bundpropper/drænpropper
Årer
Desuden anbefales:
Obligatorisk sikkerhedsudstyr (inrigger)
Tilsvarende for andre bådtyper efter udstyrets relevans
LOKAL VERISONERING
Indsæt relevant indhold fra klubbens reglement
Notes: Lokal versionering vedr. klubbens egne bestemmelser for sikkerhedsudstyr.

## Slide 15
Uddrag
af Søloven
Kapitel 6
Om skibsføreren
§ 131. Skibsføreren skal, inden rejsen begynder, sørge for, at skibet er i sødygtig stand, herunder at det er tilstrækkeligt bemandet, provianteret og udrustet og i forsvarlig stand til modtagelse, befordring og opbevaring af ladningen. Skibsføreren skal påse, at ladningen bliver behørigt stuvet, at skibet ikke bliver overlastet, og at dets stabilitet er betryggende, ligesom denne skal påse, at lugerne bliver forsvarligt lukket og skalket, medmindre forholdene tillader andet.
Stk. 2. Under rejsen skal skibsføreren gøre, hvad der står i den pågældendes magt for at holde skibet i sødygtig stand. Er skibet grundstødt, eller er der i øvrigt sket noget, der kan antages at have medført skade, skal skibsføreren undersøge, om skibet stadig er sødygtigt.
§ 132. Skibsføreren skal sørge for, at skibet navigeres og behandles på en måde, som er foreneligt med godt sømandskab.
Stk. 2. Skibsføreren skal så vidt muligt på forhånd gøre sig bekendt med de påbud og forskrifter, der gælder for skibsfarten i de farvande, skibet besejler, og på de steder, som skibet anløber.
§ 133. Det påhviler skibsføreren at drage omsorg for, at skibsbøger føres i det omfang, der er foreskrevet, jf. § 471, stk. 1. Bøgerne føres under dennes tilsyn.
Stk. 2. Skibsføreren skal om bord have alle fornødne skibspapirer samt et eksemplar af denne lov og af de i henhold dertil udstedte forskrifter. Erhvervsministeren kan foreskrive, hvilke andre love og forskrifter vedrørende skibsfarten der skal findes om bord.
§ 134. Skibsføreren skal sørge for, at lastning og losning foretages og rejsen udføres med tilbørlig hurtighed. Før skibsføreren indlader sig på bjærgning af skib eller gods, skal vedkommende nøje overveje, om dette er foreneligt med skibsførerens pligter over for dem, hvis tarv denne skal varetage.
§ 135. Kommer skibet i havsnød, skal skibsføreren gøre alt, hvad der står i vedkommendes magt, for at redde de ombordværende og bevare skib og ladning. Skibsføreren skal sørge for, at skibsbøgerne og skibspapirerne om nødvendigt bliver bragt i sikkerhed. Denne skal endvidere så vidt muligt drage omsorg for bjærgning af skib og ladning. Medmindre der er alvorlig fare for vedkommendes eget liv, må denne ikke forlade skibet, så længe der er rimelig udsigt til dets redning.
Supplement/baggrund
Notes: Supplerende baggrundsslide som illustrerer sammenhængen mellem styrmandens pligter og ansvar og den officielle lovgivning. Kan benyttes efter behov til at understøtte og perspektivere styrmandens pligter og ansvar. Bemærk §135: Prioriteringsrækkefølgen i en nødsituation: 1. Mandskab 2. Båd 3. Bagage/udstyr

## Slide 16
DFfR Anbefaler:
Fornyes hvert år inden sæsonstart
Afhold svømmeprøver - mindst 300m
Afhold kæntrings/entringsøvelser
Prøv at iføre jer redningsvest i vandet
Prøv at udløse en oppustelig redningsvest
Prøv at svømme mellem årer
Gerne specialiseret imod aktivitet på vandet
Afhold førstehjælpskurser i klubben
Vær sikker på at vestene er i orden inden afgang
Medbring altid redningsveste til alle i båden
Så I har en direkte linje til land
Medbring mobiltelefon
Som styrmand er du ansvarlig for at båden er sødygtig
Ro aldrig ud i skadet materiel
Det primære sikkerhedsmæssige underlag for korttursroning er kystnærhed.
Afstanden og adgangen til en kyst er afgørende i en nødsituation.
Sikkerhed på roturen
Forebyggelse af- og forberedelse til at håndtere uforudsete hændelser/ulykker
De 5 ro-råd:
Lær at ro
Hold dit grej i orden
Planlæg din tur
Hav en livline til land
Brug vesten
(DFfR Safety Code)
Roning.dk | Om DFfR | Om sikkerhed
LOKAL VERISONERING
Indsæt relevant indhold fra klubbens reglement
Notes: Sliden justeres efter klubbens reglement og lokale forhold.
Se desuden DFfR Safety Code: Om sikkerhed | Dansk Forening for Rosport

## Slide 17
Lidt om svømme- og redningsveste
Forkert brug af flyde- og redningsmidler yder falsk tryghed
Faststofredningsvest
Svømmevest
Simpel og intuitiv
Let at svømme i
Simpel vedligeholdelse
Ikke effektiv ved bevidstløshed
Simpel og intuitiv
Effektiv ved bevidstløshed
Simpel vedligeholdelse
Mulig at signalere med
Yder opdrift ved stuvning i båden
Kan også anvendes til at holde varmen
Ikke velegnet til roning iført vest
Ved roning iført redningsvest anbefales automatisk oppustelig redningsvest.
Hvis vesten skal stuves i båden, anbefales faststofredningsvest, manuel oppustelig vest eller automatisk vest med ”MANUAL ONLY” blokering monteret (så den fungerer som en manuel oppustelig vest)
Det anbefales at medbringe faststof-redningsveste på alle ture, også selvom mandskabet evt. ror iført oppustelige redningsveste.
Faststofredningsveste er nyttige hvis en oppustelig vest svigter, til at påkalde opmærksomhed mv.
En svømmevest er kun et flydemiddel og kan ikke erstatte en redningsvest.
Oppustelig redningsvest
(Automatisk/manuel)
Effektiv ved bevidstløshed
Velegnet til roning iført vest
Transportvenlig størrelse
Kræver instruktion
Kompliceret vedligeholdelse
Virker kun én gang/ny patron efter aktivering
Man er først sikker på at den virker når den virker.
Alternativ i både med begrænset stuveplads
Anbefales som medbragt redningsvest
Anbefales til roning iført redningsvest
Notes: Oppustelige veste/stuvning i båden: ”Manual only” blokering bør være monteret. Man risikerer at vesten ødelægger båden, hvis den bliver våd og puster sig op. Det er også vanskeligt at iføre sig vesten, efter den er blæst op.
Oppustelige veste: Man bør medbringe ekstra patron(er), så vestene kan ”genaktiveres” efter de er blæst op.
Redningsvestens effektivitet ved bevidstløshed er særligt væsentlig ved vinterroning/når vandet er koldt.
Vær opmærksom på at skridtremmen kan hænge fast i svirvler og årer ved skift.

## Slide 18
Klubbens regler for brug af redningsveste
Indsæt/tilpas til klubbens bestemmelser for anvendelse af redningsveste
Redningsveste medbringes på alle ture
Roning skal ske iført redningsvest fra standerstrygning til standerhejsning og når vandtemperaturen er under ..°C
Roning i sculler og outrigger er tilladt i >>område<< når vandtemperaturen er over .. °C
Klubben benytter faststofredningsveste/oppustelige redningsveste
Oppustelige redningsveste er klubbens/medlemmets ejendom/ansvar
Roning i både, hvor der ikke er plads til at stuve veste: Tilsvarende sikkerhedsniveau opnås ved at…
Mv.
Evt. billede af klubbens type(r) af redningsveste
Notes: Lokal versionering efter klubbens vedtægter og reglement inkl. evt. supplerende vinterroningsreglement mv.
Se. evt. Søfartsstyrelsens Bekendtgørelse om redningsveste i mindre fartøjer (særligt §3, stk. 3 om konkurrence-, sø- og vandsportsaktiviteter) og DFfRs Vedtægter §5, stk. 2b om klubbens retningslinjer for anvendelse af flydeudstyr.

## Slide 19
Den der har kommandoen ved en kæntringsøvelse,
skal huske at tale højt og tydeligt
Hvis kæntringsøvelsen afholdes et sted, hvor der kan opstå tvivl om det er en øvelse: Meld til politiet hvor, hvornår og hvor længe kæntringsøvelsen finder sted.
Brug rigelig tid på at instruere roerene i hvad der skal ske og i hvilken rækkefølge, inden I kæntrer båden.
Sæt evt. en seddel på døren i klubben, når I holder kæntringsøvelser, så det er tydeligt fra udefrakommende at det er en øvelse, og ikke en uheldssituation.
Kæntringsøvelser
Det anbefales kraftigt at prøve en kæntring under kontrollerede forhold
Kæntringsøvelse Link til video på Youtube
Notes: Link til demo-video fra Køge Roklub.

## Slide 20
Medbring tøj til al slags vejr, det anbefales at tøjet:
Er i flere lag (3-lags princippet - undertøj - termolag - vindtæt lag yderst)
Giver huden mulighed for at ånde
Ikke gnaver
Påklædning
Al vandsport involverer risikoen for at falde i vandet - den rigtige påklædning er afgørende for den tid du har til rådighed
University of Manitoba (Canada) Cold Water boot camp Link til videoen på Youtube
Den rette påklædning forlænger den tid du er ved bevidsthed og i sidste ende dine overlevelsesmuligheder, hvis du falder i vandet
Notes: Link til video om nedkøling i vand. Videoen er 32 min. lang, evt. ”lektie til næste gang” at se videoen

## Slide 21
Bliv ved båden hvis den stadig er flydende/sødygtig – den er jeres umiddelbare redningsmiddel.
Forlad kun båden hvis mandskabets redning ellers er udsigtsløs.
Bevar roen
1
Som styrmand har du ansvaret for at forklare mandskabet hvad der skal gøres og hvordan
3
Få samling på mandskabet
2
Ved uheld eller ulykke på vandet
Mand overbord/bordfyldning/kæntring/kollision
Notes: Det er en individuel vurdering i situationen om man skal blive ved båden eller svømme i land.
Ro kystnært, i særdeleshed når vandet er koldt, 200-300 m er en meget lang svømmetur i koldt vand.

## Slide 22
Som styrmand er du altid et skridt foran og forberedt på uforudsete hændelser
Erhvervsfartøjer
Lystbåde
Windsurfere
Vandski
Jetski
Svømmere
Mv.
Farer på roturen
Hvad skal du være særligt opmærksom på?
Mørke/natteroning
Broer/bolværk/spunsvægge
Andre brugere af havet
Usødygtigt materiel
Sygdom (kronisk/akut)
Uerfarne eller dumdristige roere
Vrag
Bundgarnspæle og net
Sten og skær under vandet
Vejr
Vinterroning
Lokal
tilpasning på efter- følgende slides
Notes: Læg vægt på det, som er relevant ift. klubbens farvand og reglement.

## Slide 23
Mørke reducerer orienteringsevnen og begrænser omgivelsernes mulighed for at opdage, hvis I kommer i problemer.
Natteroning
Indsæt/tilpas til klubbens bestemmelser for roning i mørke
Roning er tilladt/ikke tilladt mellem solnedgang og solopgang
Natteroning kræver natteroningstilladelse
Natteroning er kun tilladt i sommersæsonen
Mv.
Notes: Lokal versionering ift. natteroning.

## Slide 24
Ved roning om vinteren forstærkes en række risici til ugunst for sikkerheden, herunder afkøling i luft/vand, synlighed på vandet, kontakt med andre på vandet mv.
Vinterroning
Indsæt/tilpas til klubbens bestemmelser for roning om vinteren
Roning er tilladt/ikke tilladt mellem standerstrygning og standerhejsning
Vinterroning kræver vinterroningstilladelse
Meget kystnært
Kun under gunstige vejrbetingelser
Aldrig når der er is på vandet
Mv.
Notes: Lokal versionering ift. vinterroning.

## Slide 25
Stands ulykken, skab overblik
1
Giv livreddende førstehjælp
2
Giv almindelig førstehjælp
4
Tilkald hjælp – alarmer 1-1-2 (et-et-to)
hvor er det sket – så nøjagtigt som muligt
hvad er der sket – husk at sige, at det er en søulykke
hvem – og hvorfra der ringes
3
Akut sygdom eller tilskadekomst
Systematisk førstehjælp
Som styrmand kender du kysten og er opmærksom på om/hvordan du kan få hjælp i en nødsituation
Ro kystnært for at reducere responstiden ved sygdom eller tilskadekomst
Notes: Når man bevæger sig ud på vandet, accepterer man at adgangen til det offentlige beredskab og infrastruktur vanskeliggøres og responstiden forlænges.
Det anbefales at have mobiltelefon med i båden.

## Slide 26
Hvis tilstanden er alvorlig - gå i land og søg lægehjælp
Stram forbinding og placér den forstuvede legemsdel højt
Forstuvning
Rens og evt. midlertidigt plaster på
Vabler
Rens og forbind
Snitsår
Temperér langsomt personen/det udsatte kropsområde
Afkøling
Afkøl området (ikke is direkte på huden)
Forbrænding
Afkøl med våde omslag på hoved og/eller håndled
Solstik/hedeslag
Basal førstehjælp på vandet
Håndtering af mindre skader
Notes: Der udbydes førstehjælpskurser målrettet imod aktiviteter på vand.

## Slide 27
Orientér dig altid i vejrudsigten før turen
Ro kun under sikkerhedsmæssigt forsvarlige vejrforhold
En let byge – relativt ufarlig
Vejr og vejrforudsigelse
Vejret indeholder mange risikofaktorer ved roning på vandet
Nedbør (regn/byger)
Sigtbarhed (tåge/dis)
Sol
Vind (styrke/pålandsvind/fralandsvind  bølger)
Torden/lyn
Temperatur (luft/vand)
Strøm
En kraftig byge – gå i land
Tåge – søg land/landkending
Afkøling
Notes: Plenumspørgsmål: Nævne nogle vejrfænomener, som har betydning for vores rotur.
Eksempler: Let (ufarlig) og kraftig (farlig) byge + drivende tågebanke.
Pålandsvind/fralandsvind vs. bølger/brænding/afstand til kysten (Fralandsvind  Ro tæt på kysten, Pålandsvind  Ro lidt længere fra kysten – stadig kystnært)

## Slide 28
Brug farvandudsigten og/eller prognosen for et sted på vandet.
ikke ”landsudsigten” eller lokaludsigten for et sted på land.
www.yr.no
www.dmi.dk
www.fcoo.dk
Sejl Sikkert
Sejladsudsigt
www eller mobil app
Tips til anvendelse af vejrudsigter
Vejrforudsigelse
Notes: Eksempler på velegnede vejrtjenester, der findes flere og flere af dem benytter de samme vejrdata til deres prognoser.

## Slide 29
Forsiden på www.yr.no
Eller app
Skriv et sted
Brug gerne eksempler fra eget farvand
Notes: Eksempel: Området omkring Vordingborg Roklub.
Udseendet af siden kan være ændret ift. basispræsentationen.

## Slide 30
Vælg en lokation på vandet
Brug gerne eksempler fra eget farvand
Notes: Vindhastigheder for ”Storstrømmen”.

## Slide 31
En lokation på land viser mindre vind end på vandet
Brug gerne eksempler fra eget farvand
Notes: Vindhastigheder for ”Vordingborg” i samme periode som ”Storstrømmen” på forrige slide, bemærk forskellen.

## Slide 32
Brug gerne eksempler fra eget farvand
Notes: Eksempel på yr.no vejr- og vindprognose.
Udseendet af siden kan være ændret ift. basispræsentationen.

## Slide 33
Forsiden på www.dmi.dk
Eller app
Rul ned
DMI
Notes: Udseendet af siden kan være ændret ift. basispræsentationen.

## Slide 34
Forsiden på www.dmi.dk
Eller app
DMI
Notes: Vejrkort og radar er meget brugbare værktøjer på dmi.dk.

## Slide 35
Vindprognose
Nedbør og lyn
historik + prognose
www.dmi.dk
Eller app
Notes: Vejr-radar er et meget nøjagtigt værktøj til at forudsige nedbør og torden få timer frem i tiden, den er et utrolig nyttigt værktøj til korttursroning.
Radaren er ”den virkelige verden”, ikke en beregnet prognose.
(Man kan zoome til sit lokalområde på kortene)

## Slide 36
DMI nedbørradar
www eller mobil app
Historik ”den virkelige verden”
Under opbygning?
Under opløsning?
Retning
Regn/byger
Hastighed
Beregnet prognose
Notes: Findes også i DMI app.
Man kan også zoome på kortet i app’en.

## Slide 37
DMI nedbørradar
www eller mobil app
Lyn
Tordenbyger
Stor forudsigelighed i bygernes bevægelse
Notes: Eksempel: Det er forudsigeligt at det vil begynde at regne kraftigt og tordne i Bogense kl. ca. 19.45 og i Århus ca. 21.30

## Slide 38
Sejladsudsigt
www.fcoo.dk eller app
Notes: Samme datagrundlag som de andre.
Nem at bruge men mangler signaturforklaring med farvernes og pilenes betydning

## Slide 39
SejlSikkert
Mobil app
Notes: Samme datagrundlag som de andre.
Indeholder desuden Sikkerhedsmeddelelser og navigationsadvarsler (”Efterretninger for Søfarende”)
Nem at bruge.

## Slide 40
  Som styrmand bør man have det nødvendige kendskab til Søvejsreglerne og være i stand til at reagere i overensstemmelse med reglerne, også i en presset situation
Søvejsregler
Færdselsregler på havet
De Internationale Søvejsregler gælder i alle åbne farvande
Søvejsreglerne kan være suppleret af lokale regler, f.eks.:
  Fartbegrænsning
  Ensretning
  Særlige lanterneregler
  Mv.
Søvejsreglernes formål er:
  1. AT FOREBYGGE OG FORHINDRE KOLLISIONER TIL SØS
  (2. At placere/fordele ansvar efter en kollision)
Undervisningspræsentationens indhold er det absolutte minimum.
Hvis klubben deler farvand med lystbåds- og erhvervstrafik, bør det supplerende materiale på roning.dk inkluderes i kurset.
www.roning.dk  Kerneydelser  Korttursstyrmandsuddannelse  Søvejsregler
Notes: Undervisningspræsentationens indhold om søvejsregler svarer til indholdet af elevhæftet og bør betragtes som minimumsniveauet for korttursstyrmænds kendskab til søvejsreglerne.
Hvis klubben deler rofarvand med lyst- og/eller erhvervstrafik, bør det supplerende materiale om søvejsregler, som findes på roning.dk, inkluderes i kurset.
Det skal også understreges af indholdet af præsentationen, elevhæftet og baggrundsmaterialet på roning.dk, forholder sig til de bådtyper, som typisk anvendes i roklubber under DFfR (Dansk Forening for Rosport).
Indholdet giver ikke anvisninger for andre typer af fartøjer som fremdrives ved roning, f.eks. ro-joller, gummibåde med årer, kajakker, kanoer, dragebåde mv., hvis anvendelsesområde, sødygtighed, manøvredygtighed mv. kan variere meget fra ”sportsrobåde”.
www.roning.dk  Kerneydelser  Korttursstyrmandsuddannelse Korttursstyrmandsuddannelse | Dansk Forening for Rosport

## Slide 41
Det er ansvarspådragende hvis en kollision kan føres tilbage til forsømmelse af de generelle forholdsregler, også selvom man i udgangspunktet har retten til vejen efter vigereglerne.
Søvejsregler
Færdselsregler på havet
  Generelle forholdsregler, som skal overholdes hele tiden, for at
  opretholde kontrol og overblik over situationen, f.eks.:
  At holde udkig
  At ro med sikker fart
  At holde til styrbord i sejlrender og løb
  At føre lygte/lanterne i mørke
  At udvise ”godt sømandskab”
Regler som (kun) skal følges hvis der opstår fare for sammenstød:
  Vigeregler
2-årers inrigger efter kollision med en jetski. Foto: Jonathan Winn/DSR
Notes: Man skal opretholde et fuldstændigt overblik over (trafik)situationen omkring båden hele tiden.
Det er ansvarspådragende hvis en kollision kan føres tilbage til forsømmelse af pligten til at holde udkig, også selvom man i udgangspunktet har retten til vejen.
Det er ansvarspådragende hvis en kollision kan føres tilbage til sejlads med for høj fart, også selvom man i udgangspunktet har retten til vejen.

## Slide 42
Regel 9
Snævre løb
(uddrag)
Et skib, der følger et snævert løb eller farvand, skal holde sig så nær, som det er sikkert og muligt, til løbets eller farvandets ydergrænse på skibets styrbords side.
Hold til styrbord i sejlrender, havneløb, under broer mv.
Ofte kan robåde sagtens ro udenfor bøjerne i en sejlrende.
Som styrmand bør du have det nødvendige lokalkendskab.
Hold til styrbord
Notes: Krydsende trafik viger for trafik på langs af et sejlløb.

## Slide 43
Er der fare for sammenstød?
Man skal kun manøvrere efter vigereglerne, hvis der er fare for sammenstød
Der er fare for sammenstød hvis:
Retningen (pejlingen) til det andet skib er uændret og det andet skib kommer nærmere
v
v
v
Samme vinkel
!
Notes: Man skal kun tage vigereglerne i brug, hvis der er fare for sammenstød – er man i tvivl, skal man forholde sig som om der ER fare for sammenstød.

## Slide 44
Er der fare for sammenstød?
Er der ikke fare for sammenstød, skal man blot fortsætte sin sejlads og observere at passagen af det andet skib sker i sikker afstand
Der er ikke fare for sammenstød hvis:
Retningen (pejlingen) til det andet skib ændrer sig og/eller det andet skib bevæger sig væk
v1
v2
v3
Forskellig vinkel

Notes: Hvis der ikke er fare for sammenstød, skal man blot fortsætte sin sejlads/roning og holde godt øje med at det andet skib passerer i sikker afstand.

## Slide 45
Bevar overblikket, vær forudseende og undgå pludselige manøvrer, som kan overraske andre. Ro kystnært for at undgå at komme på kollisionskurs med andre typer af skibe.
Fare for sammenstød i praksis
”Er vi umiddelbart på kollisionskurs?”
Brug sund fornuft og betragt situationen fra den anden parts side, f.eks.:
Ligger man kystnært på 1 meter vanddybde i en robåd, så kommer et større skib ikke tæt på
Sejler et skib i en sejlrende, vil det formentlig følge sejlrendens forløb.
Et samlet felt af sejlbåde eller -joller sejler sandsynligvis kapsejlads på en bane - ro udenom banen.
Foretag et realistisk skøn
Herunder den/de andre bådes forventede manøvrer.
Forsøg at få øjenkontakt med personer på den anden båd.
Notes: Som styrmand bør man øve sig i at analysere trafiksituationen og i at manøvrere hurtigt/i snævre omgivelser, så man har overskud og overblik til at reagere hurtigt i en ”skarp” situation, f.eks. hvis den der styrer mister overblikket og styrmanden skal overtage kommandoen fra et af rosæderne.

## Slide 46
Vigereglernes hovedprincip:
”Den stærke viger for den svage”
Den ”stærke” er det skib, som efter omstændighederne i situationen har de bedste forudsætninger for at gå af vejen og ikke nødvendigvis det skib, som har den største fremdrivningskraft.
F.eks.:
Overhalende båd viger
Motor viger for sejl
I en sejlrende: Små skibe viger for store skibe
Hvem skal gå af vejen for hvem?
Vigeregler
?
Hvor stærk er en robåd?
Robåde (fartøjer under roning) er ikke omtalt som en selvstændig skibstype i vigereglerne. Vigepligten falder tilbage på hovedprincippet ”den stærke viger for den svage” og godt sømandskab.
Notes: Tag evt. en plenumdebat.
Ud fra en helhedsbetragtning vil en motorbåd som hovedregel altid være stærkere end en robåd (af den type, som typisk anvendes i roklubber under DFfR) på åbent vand.
På steder hvor vi typisk møder sejlbåde, under normale vejrforhold for roning, vil robåden være mere manøvredygtig og dermed stærkere end sejlbåden. Marginale vejr- og bølgeforhold kan ændre styrkeforholdet til det omvendte, det vil være en konkret og gensidig vurdering.
På steder hvor vi typisk møder større skibe (havne, havneindløb, sejlrender) vil det store skib være stærkt begrænset af sin størrelse og robåden dermed mere manøvredygtig ”stærkere” end det store skib (Regel 9 om Snævre løb)
Besætningens evne til at styre og kontrollere båden er ikke en faktor for dens manøvredygtighed.

## Slide 47
En robåd møder en anden robåd
De indbyrdes vigeregler for maskindrevne skibe anvendes
Den overhalende
robåd viger
OVERHALING
Begge robåde viger
til styrbord
PÅ SKÆRENDE KURSER
Styrbord vigepligt (”højre vigepligt”)
Den, som har den anden til styrbord, viger
HVORNÅR ER MAN DET ENE ELLER DET ANDET?
22,5º
22,5º
PÅ
SKÆRENDE
KURSER
PÅ
SKÆRENDE
KURSER
PÅ MODSATTE KURSER
OVERHALENDE
PÅ MODSATTE KURSER

## Slide 48
En robåd møder en motorbåd
Motorbåden er i udgangspunktet ”stærkere” end robåden, bortset fra hvis robåden overhaler motorbåden
Følg hele tiden med i om den båd, som har vigepligten, også overholder vigepligten og gør tegn/kald, hvis der opstår tvivl.
DER ER IKKE PÅSEJLINGSRET
Den overhalende båd viger
Man må overhale på begge sider. I et sejlløb vil det være naturligt at overhale om bagbord
Motorbåden viger
Det vil være naturligt at den viger til styrbord, men det er ikke et krav
PÅ MODSATTE KURSER
PÅ SKÆRENDE KURSER
Motorbåden viger eller stopper
OVERHALING
Notes: På åbent vand, hvor begge både har plads til alle sider.
Der kommer en slide lidt senere om situationen i en havn.

## Slide 49
PÅ SKÆRENDE KURSER
PÅ MODSATTE KURSER
OVERHALING
Få gerne øjenkontakt med besætningen på sejlbåden. I forhold til andre sejlbåde er en robåd mindre synlige på vandet. Vær opmærksom på sejlbådens blinde vinkler bag sejlene
En robåd møder en sejlbåd
Robåden er i udgangspunktet ”stærkere” end sejlbåden, bortset fra hvis sejlbåden overhaler robåden
Den overhalende båd viger
Robåden viger
til en af siderne
Robåden viger eller stopper
Notes: På åbent vand, hvor begge både har plads til alle sider.
Under vind- og bølgeforhold, som er ”marginale” for robåden, men ”almindelige” for sejlbåden, vil det være godt sømandskab fra sejlbådens side, at vise hensyn til robåden.

## Slide 50
STOP
Når robåde møder større skibe (som typisk er erhvervsskibe), sker det som regel i et havneindløb eller en sejlrende.
Set fra det store skibs synspunkt er der tale om et såkaldt ”snævert farvand”, hvor robåden dermed har vigepligt overfor det store skib, selvom det er maskindrevet.
Vær opmærksom på at et større skib har meget længere reaktionstid og stoppedistance end en robåd.
Regel 9
Snævre løb
(uddrag)
(b) Et skib under 20 m i længde eller et sejlskib må ikke vanskeliggøre passagen for et skib, som kun kan sejle sikkert i et snævert løb eller farvand.
Store skibe
Notes: Vær agtpågivende og sørg for at have overblik ved møde med store skibe/erhvervstrafik.
Vær også opmærksom på om I ligger et sted, hvor det store skib evt. skal vende eller manøvrere.

## Slide 51
I en havn viser en robåd hensyn til skibe, som pga. pladsforholdene har begrænsede manøvremuligheder.
Indgående trafik holder tilbage for udgående trafik.
Vær opmærksom og forudseende.
Undgå uovervejede manøvrer.
Havne og havneområder
STOP
STOP
STOP
Notes: I havne og havneområder: Begreberne ”tilfældets særlige omstændigheder” og ”behørigt hensyn til de enkelte skibes begrænsede manøvremuligheder” (Regel 2) overtrumfer reglen om at motorbåde viger for robåde (som i udgangspunktet gælder på åbent vand).
Hver situation kræver en individuel betragtning.
I mange havne er der tale om ”standardsituationer”, hvorom der typisk udvikler sig en indforstået praksis, f.eks. mellem roere og lystsejlere, fiskere, turbåde mv.
Vær forudseende, orienter dig imod hvad der foregår i havnen, udvis beslutsomhed og vær tydelig i hensigterne for din egen båds manøvrering.
Undgå panikagtige reaktioner.

## Slide 52
Den båd som skal vige
Den båd, som skal gå af vejen, skal gøre det klart og tydeligt og i god tid, så den båd man går af vejen for, ikke bliver i tvivl om, at man har til hensigt at overholde sin vigepligt.
Hvis man går af vejen iht. styrbord vigepligt (billede tv.) bør man starte med et tydeligt drej til styrbord og så kan man efterfølgende styre (”følge med op”) efter et punkt tæt agten for den anden båd.
På modsatte kurser viser man tydeligt og i god tid at man går af vejen.
Ved overhaling viser man tydeligt og i god tid hvilken side man vil overhale på.
Drej tydeligt
”Følg med op”
1.
2.
3.
2.
1.
Notes: Vær altid tydelig i dine hensigter med manøvrering af båden.

## Slide 53
Ro aldrig ud med forventning om, at alle andre går af vejen.
Den båd, som i første omgang har retten til vejen skal holde sin kurs og fart stabilt, så den båd, der har vigepligt, kan tage effektive forholdsregler for at undgå sammenstød.
Hvis den båd, som har retten til vejen, bliver i tvivl om den anden båd har til hensigt overholde sin vigepligt, kan den forsøge at komme i kontakt med den anden båd og må på dette tidspunkt gerne selv manøvrere, for at undgå sammenstød.
Hvis situationen udvikler sig og sammenstød er uundgåeligt, med mindre den båd, som i udgangspunktet havde retten til vejen manøvrerer, SKAL denne båd gøre hvad den kan for at undgå sammenstød.
DER ER IKKE PÅSEJLINGSRET.
?
Den båd som har retten til vejen
Notes: Hvis din båd er den, som i udgangspunktet har retten til vejen, så fortsæt i første omgang med samme hastighed og kurs, så den anden båd kan træffe forholdsregler efter det.
Først hvis man bliver i tvivl om den anden båd vil vige, må/skal man selv begynde at manøvrere.

## Slide 54
● En kort tone: Jeg drejer til styrbord
▬▬▬ Én lang tone: Advarselssignal
● ● To korte toner: Jeg drejer til bagbord
● ● ● Tre korte toner: Min maskine går bak (Det er ikke sikkert at skibet er begyndt at bakke endnu)
● ● ● ● ● Mindst fem korte toner: Opmærksomhedssignal (Jeg er i tvivl om dine hensigter)
Lydsignaler
Store skibe bruger manøvresignaler til at fortælle andre skibe om deres hensigter
Lydsignalerne er nyttige at kende hvis man ror i et farvand med erhvervstrafik
Denne slide kan udelades hvis det ikke er relevant for klubbens farvand.
Notes: Der findes et system af lydsignaler (manøvresignaler og tågesignaler), som kan tages ind i kurset hvis det er relevant for farvandet.

## Slide 55
Jeg har dykker ude - hold godt klar med langsom fart.
”Godt klar” er minimum 50 meter
Internationalt signalflag A
Scuba diver down flag
Dykkerflag
Notes: Dykkerflag ses typisk på overfladen (en bøje), på en båd eller på en bil på land.

## Slide 56
www.roning.dk  Kerneydelser  Korttursstyrmandsuddannelse  Søvejsregler
  Mere om udkig og sikker fart
  Mere om vigeregler
  Mere om sejlbådes opførsel
  Lydsignaler
  Lanterneregler
  Se også elevhæftet
  Hvis du er korttursstyrmand i et trafikeret rofarvand bør du og din klub gøre en ekstra indsats for kendskabet til Søvejsreglerne.
Supplerende materiale om søvejsregler
Notes: Undervisningspræsentationens indhold om søvejsregler svarer til indholdet af elevhæftet og bør betragtes som minimumsniveauet for korttursstyrmænds kendskab til søvejsreglerne.
Hvis klubben deler rofarvand med lyst- og/eller erhvervstrafik, bør det supplerende materiale om søvejsregler, som findes på roning.dk, inkluderes i kurset.
www.roning.dk  Kerneydelser  Korttursstyrmandsuddannelse Korttursstyrmandsuddannelse | Dansk Forening for Rosport

## Slide 57
Havn
Kompasafmærkning
N
Ø
S
V
Specialafmærkning
Se betydning i søkort
Sideafmærkning
Midtfarvandsafmærkning
Isoleret fareafmærkning
f.eks. sten
Afmærkning af sejlruter er generelt placeret af hensyn til skibe med større dybgang.
Ofte kan robåde sagtens ro udenfor bøjerne i en sejlrende.
Som styrmand har du det nødvendige lokalkendskab.
Sjældne
Vigtig!
Bagbord
Styrbord
Link til Krak søkort
Farvandsafmærkning
Notes: Fiktivt eksempel som forklarer principperne for farvandsafmærkning med bøjer. Det anbefales at vise et søkort over klubbens farvand, hvor også evt. fyr og båker er vist i forbindelse med en detaljeret gennemgang af klubbens farvand.

## Slide 58
Vær opmærksom på havsvømmere, snorklere og badende i rofarvandet.
En sortklædt snorkler eller havsvømmer, som befinder sig langt fra land, kan være meget svær at få øje på og udviser muligvis ikke den sunde fornuft/det gode sømandskab, som vi forventer, men vi har ikke mere krav på vandet end nogen andre.
Havsvømmere
Foto: www.respektforvand.dk
Supplement
Kan udelades hvis det ikke er relevant for klubbens daglige rofarvand
Undgå konflikt/konfliktoptrapning på vandet, hvis der ikke er sket noget

## Slide 59
Kommandoer til at gå ombord og fra borde
Kommandoer til at skabe balance i båden
Kommandoer til at starte roning eller skodning
Kommandoer til at ændre fart eller standse
Diverse andre kommandoer
Kommandoer til vending af båden
Kommandoer
Systemet for de fælles rokommandoer
Som styrmand kan du kan på ethvert tidspunkt tage kommandoen over båden
(også selvom du ikke sidder på styrmandssædet)
Supplement
Kan udelades hvis kursisterne er erfarne roere og/eller kommandoer er grundigt gennemgået i praktisk instruktion.
Notes: De fælles rokommandoer består af…

## Slide 60
Som styrmand er de fælles rokommandoer sikker paratviden for dig.
Kommandoens opbygning
Det er vigtigt at kommandoer gives korrekt og utvetydigt, også (særligt) i en presset situation
Supplement
Kan udelades hvis kursisterne er erfarne roere og/eller kommandoer er grundigt gennemgået i praktisk instruktion.
Evt. side eller pladsnummer (f.eks. ”Styrbord”, ”Bagbord”, ”1 og 2”)
Hvis der ikke angives side eller numre, gælder kommandoen alle roere
1
Evt. varsling (f.eks. ”Til roning klar”, ”Klar til at falde ind”)
Kommando (f.eks. ”Ro væk”, ”Sæt i”, ”Det er vel”)
Udførelse
2
3
4
Notes: Den enkelte kommando består af…

## Slide 61
Årer
Årerne er bådens primære manøvremiddel
I både uden ror er årerne det eneste manøvremiddel
Årerne yder et stort moment (roterende kraft-påvirkning) og har dermed stor effekt på bådens bevægelse, også selvom båden ikke gør fart.
Ved at kombinere roning/skodning/sæt i/sæt hårdt i osv., kan båden manøvreres meget nøjagtigt med årerne.
Ror
Roret (hvis båden har et ror) yder et relativt lille moment (roterende kraftpåvirkning) og er kun effektivt til mindre kurskorrektioner, når båden har ”styrefart” fremad.
KRAFT
KRAFT
KRAFT
Bådens manøvremidler
Notes: Årerne er en del af sikkerhedsudstyret, dvs. hvis en åre mistes, er båden ikke længere sødygtig og skal principielt søge land med det samme.
Roret er ikke en del af sikkerhedsudstyret, dvs. hvis roret mistes, må båden gerne ro hjem uden ror, men må derefter ikke ro ud igen uden ror.

## Slide 62
Styring i modsø
Styreteknik
Båden ”hænger” på to bølgetoppe: Risiko for at overbelaste båden
Båden hænger på én bølgetop: Risiko for at vand løber ind over rælingen
Notes: Båden kan komme til at ”hænge” på to bølgetoppe.
Risiko for at høje bølger ruller ind over rælingen.

## Slide 63
Styring i ”store” bølger
Styreteknik
Styring i høj modsø ca. 45° ift. bølgerne.
Ro om nødvendigt i zig-zag (”kryds”)
mod bølgerne
”Fald af” for høje bølger
Ret op igen umiddelbart efter
I dårligt vejr - bliv ikke ved åren for at skåne dit mandskab, hvis der er mere brug for din erfaring på styrmandssædet.
Notes: Ved at lægge sig med en vinkel til bølgerne ”forlænger” man den bølgelængde, som båden ”oplever”. Båden belastes mindre, roningen bliver nemmere og risikoen for at bølger skyller ind over båden reduceres.

## Slide 64
Styring i medsø
Styreteknik
Roret kan blive løftet ud af vandet. Risiko for at bølgen tager kontrol over båden
Roerene skal være meget opmærksomme på at kompensere for kursudsving
Risiko for at bølger skyller ind over båden agter
Notes: Roret kan blive løftet ud af vandet og bølgen tage kontrol over båden. Det stiller krav til roerenes indbydes koordinering at holde kursen.

## Slide 65
Styring i sidesø
Styreteknik
Man vil opleve at årebladene med mellemrum står dybt i vandet og slet ikke når ned til vandet.
Notes: Ro evt. lidt i zig-zag, hvis der er sidevind. Det er nemmere at ro med bølgerne en smule agten fra eller en smule forfra, end lige ind fra siden.

## Slide 66
Hold til styrbord
Anløb af havn
Notes: Hold til styrbord og godt klar af molehoveder for synlighed.
Hvis man ikke skal ind i havnen, så hold en passende afstand, så evt. trafik ud af havnen ikke bliver overrasket af at der ligger en robåd lige bagved et molehoved.

## Slide 67
Anløb af bro
Læg til på læ-siden af broen.
Ved tillægning på vindsiden, vil båden blive presset ind imod broen af bølgerne.
Notes: Båden er bedre beskyttet på læ-siden og det er lettere at komme fra anlægsstedet igen.

## Slide 68
Styreteknik
Anløb af bro
”Det er vel”
(Evt. ”Bagbord rejs åren”)
”Styrbord sæt i – sæt hårdt i”
Kommandoen skal falde på det rigtige tidspunkt, ikke for tidligt og slet ikke for sent.
”Småt roning”
Notes: Vindretning og styrke har stor indflydelse på hvordan båden bevæger sig (afdrift), specielt når årerne ikke er i vandet og farten reduceres.

## Slide 69
  Hvis du er korttursstyrmand i et rofarvand, hvor I jævnligt lægger til andre steder end ved roklubben, bør din klub gennemgå det supplerende materiale om fortøjning.
Fortøjning til bro eller ponton
Korrekt fortøjning forebygger skader på båden
Se supplerende materiale om fortøjning på roning.dk
www.roning.dk  Kerneydelser  Korttursstyrmandsuddannelse  Tovværk, knob og fortøjning
Notes: Fortøjninger skal være ca. lige lange og mindst en i hver sin retning (fortøjninger eller ”spring”)
Fendere kan hænge på båden eller på broen, alt efter hvor og hvordan båden har kontakt.
Roret bindes, så det peger udad eller tages af (OBS hvis roret er af den type, som sidder med en løs pind – den kan ikke flyde…)

## Slide 70
Det daglige rofarvand bør præsenteres vha. tilstrækkeligt detaljerede (sø)kort
Dagligt rofarvand
Detaljeret gennemgang af klubbens daglige rofarvand (evt. særskilt fra præsentationen)
Rofarvandets afgrænsning (Er der flere niveauer af styrmandsret?)
Lokale sejladsanvisninger (Fartbegrænsning, ensretning mv.)
Vanddybde (er der sten eller vrag?)
Strømforhold (hvis relevant)
Kystens beskaffenhed
Farvandsafmærkning
Erhvervshavne/lystbådehavne
Lystbåde, kajak, sejljoller, windsurfing, SUP, vandski, svømmere etc.
Fiskeredskaber
Broer, kajanlæg, faste sømærker.
Beskyttede/spærrede områder?
Osv.
Notes: Lokal versionering vedr. dagligt rofarvand og reglement.

## Slide 71
Spørgsmål?
Der findes ingen dumme spørgsmål
Tak for denne gang – held og lykke som korttursstyrmand!
Husk at læse det supplerende materiale:
Elevhæftet
+Supplerende dokumenter om:
Kommandoer
Materiel
Styreteknik
Søvejsregler
Tovværk, knob og fortøjning
Vind og vejr
www.roning.dk  Kerneydelser  Korttursstyrmandsuddannelse
BÅDTYPER, INDRETNING OG SIKKERHEDSUDSTYR
FARVANDSAFMÆRKNING
FORSIKRING
STYRMANDENS PLIGTER OG ANSVAR
MEDLEMMERNES RETTIGHEDER OG ANSVAR I ROKLUBBEN
SIKKERHED PÅ ROTUREN
SØVEJSREGLER
VEJR OG VEJRFORUDSIGELSE
KOMMANDOER OG STYRETEKNIK
TEORETISK PRØVE
DAGLIGT ROFARVAND
Notes: Husk at læse elevhæftet og det supplerende materiale.
www.roning.dk  Kerneydelser  Korttursstyrmandsuddannelse Korttursstyrmandsuddannelse | Dansk Forening for Rosport